BORDEREAU DE SOUMISSION SYSTEME ANTI-EBLOUISSANT

_______ mL   systeme ANTI-EBLOUISSANT

Certifiée selon norme européenne EN 12676

Composée des éléments suivants:

- Pales

Fabriqué en polyethylene de haute compactée (HDPE), resistant aux fractures, couleur UV-stabilisé, resistant aux intempéries, chants arrondis

Couleur verts, similaire à  RAL 6011.

Les pales sont équipées de rainures, pour obtenir stabilité supplémentaire

Largeur: 220 mm

Hauteur: 1200 mm  or 900 mm  or  600 mm

Distance entre les pales : 660 mm (suivant la norme EN 12676)

- Tube:

Tube acier en carré, parts métalliques galvanise à chaud, avec 6 teneurs de pale soudés.

Dimension des tubes:

3.960 x 40 x 40 x 2 mm (pour pales 600 mm ou 900 mm)

3.960 x 45 x 45 x 2 mm (pour pales 1200 mm)

- Dispositif de fixation

Dispositif en acier, galvanise à chaud

Pour fixation du tube sur lex poteaux de glissières  ou sur des murs en beton New Jersey

Système complet testé et certifié selon la norme Européenne  EN 12676.

Certificat et rapport d’essai à soumettre.