# Borderau de soumission        PLOT GUIDE

## Plot guide

Fabriqué en matière recycle. Lacqué jaune (autres couleurs sur demande)

Disponible en 3 différents dimensions et conceptions:

- Large

Longueur:	700 mm

Largeur:	265 mm

Hauteur:	70 mm

Poids:	env. 8,5 kg

Avec 2 poignées et 2 ouvertures quarrés pour insertation de 2 réflecteurs (pour visibilité de nuit augmentée). 2 ouvertures pour fixation par vis (si besoin).

Espace special pour insertation secure du pale.

Ronces anti-glissement en bas. Barres d’armatures pour augmentation de la stabilité.

- Moyen

Longueur:	420 mm

Largeur:	265 mm

Hauteur:	70 mm

Poids:	env. 4,5 kg

Avec 2 ouvertures quarrés pour insertation de 2 réflecteurs (pour visibilité de nuit augmentée). 2 ouvertures pour fixation par vis (si besoin).

Espace special pour insertation secure du pale.

Ronces anti-glissement en bas. Barres d’armatures pour augmentation de la stabilité.

- Petit

Longueur:	190 mm

Largeur:	160 mm

Hauteur:	35 mm

Poids:	approx. 1,2 kg

2 ouvertures pour fixation par vis (si besoin).

Espace special pour insertation secure du pale.

Accessoires (option):

Réflecteur (même quantité que ligne-guide)

Franchissable. Pour insertation au ligne-guide. Fabriqué en plsatique de haute résistance, avec 7 billes en verre (type Swareflex) sur chaque côté. Valeur minimum 12 mcd.

(Rapport d’essai BASt à soumettre)

Pale (en distances de 5 m / 10 m)

Franchissable, auto-relevable. Hauteur 530 mm. Fabriqué en synthétique flexible, avec film 3M RA 2 sur une ou deux côtés. Avec cale de fixation (insertation obligatoire pour assurer la stabilité). Pales à insérer et à sortir d’en ahut.

(Rapport d’essai BASt à soumettre)

Dimensions des pales (optional):

Large:    H 710 mm, La 166 mm

Moyen: H 530 mm, La 125 mm

Petit:     H 370 mm, La 125 mm

Fixing material

2 pegs S14, inkl. 2 screws 10x160 mm

and 2 discs, galvanized

Maibach Verkehrssicherheits-

und Lärmschutzeinrichtungen GmbH

Bannholzstraße 4

73037 Göppingen-Voralb

Tel.: 07161/99760

Fax.: 07161/997644

www.maibach.com